## Slide 1
第9组
实验报告
FPGA 计算器
- 廖月伟 倪圆皓 -

## Slide 2
  总设计
CONTENTS
  按键模块
  计算模块
  VAG模块
  UART模块
目录

## Slide 3
  总设计

## Slide 4: 模块
1
2
3
4
按键模块
计算模块
VGA模块
UART模块
储存用户输入的计算式
处理计算式，后计算
VGA屏幕驱动
实时显示储存的计算式
发送给计算结果（2-Byte）给从机
从机数码管显示
按键布局
按键消抖

## Slide 5: Schematic

## Slide 6
  计算模块

## Slide 7: 按键布局
7
8
9
+
4
5
6
-
1
2
3
*
(
0
)
/

## Slide 8
  计算模块

## Slide 9: 计算模块
空闲状态
idle
将上层模块中储存的输入计算式
复制到此计算模块中（较稳定）
copy
处理计算式：数字处理；‘4’‘5’=‘45’
将中缀表达式转化为前缀表达式
transfer
计算上一步产生的前缀表达式
calculate
FSM：有限状态机
https://blog.csdn.net/antineutrino/article/details/6763722

## Slide 10: 细节
前转中
1
初始化两个栈：运算符栈S1和储存中间结果的栈S2；
从右至左扫描中缀表达式；
遇到操作数时，将其压入S2；
遇到运算符时，比较其与S1栈顶运算符的优先级：
(4-1) 如果S1为空，或栈顶运算符为右括号“)”，则直接将此运算符入栈；
(4-2) 否则，若优先级比栈顶运算符的较高或相等，也将运算符压入S1；
(4-3) 否则，将S1栈顶的运算符弹出并压入到S2中，再次转到(4-1)与S1中新的栈顶运算符相比较；
(5) 遇到括号时：
(5-1) 如果是右括号“)”，则直接压入S1；
(5-2) 如果是左括号“(”，则依次弹出S1栈顶的运算符，并压入S2，直到遇到右括号为止，此时将这一对括号丢弃；
(6) 重复步骤(2)至(5)，直到表达式的最左边；
(7) 将S1中剩余的运算符依次弹出并压入S2；
中缀
计算
2
前缀表达式的计算机求值：
从右至左扫描表达式，遇到数字时，将数字压入堆栈，遇到运算符时，弹出栈顶的两个数，用运算符对它们做相应的计算（栈顶元素 op 次顶元素），并将结果入栈；重复上述过程直到表达式最左端，最后运算得出的值即为表达式的结果。

## Slide 11: 细节
1+(1+23)*(45+67)-89

## Slide 12: 计算模块特点
前缀表达式的应用：
计算模块理论上能计算任何带括号的四则计算式
直接使用系统时钟50MHz
计算用时< 1ms
应用范围
计算速度

## Slide 13
  VGA模块

## Slide 14: VGA模块
1
2

## Slide 15
  UART

## Slide 16: UART模块

## Slide 17: UART模块

## Slide 18
  拓展

## Slide 19: 拓展
增加浮点运算
计算式正误判断
计算模块
VGA模块
UART模块
显示计算结果
数据的传输（816)
按键模块
…
拓展

## Slide 20
演示完毕 感谢聆听
THE PROJECT REPORT
- 廖月伟 倪圆皓 -